智能应急广播服务平台技术方案

山东村村响广播技术有限公司

联系电话：13964129151，15313851691

2024.1.26

目  录

一、概况	4

1.1建设背景意义	4

1.2建设需求	5

1.3项目建设效果…………………………………………………………………………………………………6

1.4 项目预算……………………………………………………………………………………………………….7

1.5基本情况………………………………………………………………………………………………….……..8

1.5.1地理情况	8

1.5.2行政区域划分及覆盖人口	8

1.6 广播建设现状	8

二、建设标准规范和依据	9

2.1建设相关依据	9

2.2建设标准规范	9

三、技术方案	10

3.1基本原则	10

（1）安全可靠	10

（2）快速高效	10

（3）平战结合	10

（4）开放共享………………………………………………………………………………………………..11

3.2系统总体要求	11

3.3系统总体设计	14

3.3.1县区级应急广播平台	15

3.3.2传输覆盖网络	18

3.3.2.1调频广播（应急备份覆盖）	19

3.3.2.2地面数字电视	20

3.3.2.3 有线光纤专网或数字电视	20

3.3.2.4 大喇叭及音箱系统	21

功能要求：	22

性能要求：	22

3.3.2.5其它方式播发	25

3.3.3智能应急广播接收终端	.25

3.3.3.1、网络蓝牙智能音箱（柱）	26

3.3.3.2、超级终端收扩机	27

3.3.3.3、多功能认证网管基站……………………………………………………………….…28

3.3.4安全体系	29

四、实施方案	30

4.1 建设内容	30

4.2 建设清单明细表	31

4.2.1、县区播控平台设备配置预算	31

4.2．2、安全防护设备…………………………………………………………………………………….32

4.2.3、传输覆盖网适配接入设备	33

4.2.4、乡镇播控平台设备配置	33

4.2.5、村居级大喇叭播出设备配置	34

4.2.6、村居公共数字文化广场智能终端配置	35

4.3 智能应急广播综合性平台建设总费用	35

# 一、概况

## 1.1建设背景意义

为了深入贯彻党的二十大精神，提升基层公共文化服务水平，进一步满足人民群众精神文化生活需要，增强人民群众的幸福感、获得感，实现城乡应急广播体系覆盖，建立可管、可控、可监测的公共数字文化服务宣教平台，实现社会效益和经济效益有机统一，响应文化强国，体育强国，健康中国，促进全民健身的号召，结合“十四五”规划内容，采用“互联网+公共文化服务”模式制定本方案。方案遵循“先进、实用、安全、规范”的“顶层设计”原则。

智能应急广播是国家基本公共服务体系的重要内容，是国家《 “十四五”文化服务体系建设规划》及应急体系建设的重要组成部分，是新时期的重要业务形态。习近平总书记在全国宣传思想工作会议上强调，要推动公共文化服务标准化、均等化，坚持政府主导、社会参与、重心下移、共建共享，完善公共文化服务体系，提高基本公共文化服务的覆盖面和实用性。

近年，随着新时期国家推进应急广播体系现代化、做好防灾减灾和发展智慧广电网络、以及推动公共文化服务高质量发展服务乡村振兴，实现乡村数字化、网络化、智能化、发展数字经济的要求，按照模式创新，重心下移，惠民实效，解决运行长效机制的原则，从经济、社会、发展大局出发，立足当前，着眼长远的思路，制定本方案。

智能应急广播综合服务平台是目前最先进具有时代特色的跨行业跨领域综合性平台，属于新型文化数字化公共服务基础设施，在社会治理、文化传播、文体惠民、应急广播发布以及促进当地经济文化发展等方面有重要意义。有社会效益、经济效益并存的特点，能弥补当前主流媒体走下坡路的现象，该平台具有 “应急广播发布” 和“新媒体平台” 双重作用，同时也解决了各村居的广场舞音响和免费无线上网等问题，“形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务共给体系”，便于吸引基层群众接收平台信息。

1.2建设需求

### 党政信息传达基层的需要

本系统为公共文化信息的传输通道，可及时传播党的声音，宣传党的方针政策，对进一步巩固和强化基层文化宣传阵地，统一思想、凝聚人心，以舆论为导向加强农村精神文明建设，丰富群众文化生活，搞好农村基层工作；强化政策法规的宣传教育，排解各种社会矛盾，对促进社会的稳定及长治久安有着积极作用。

### 文化建设、广场娱乐、体育健身需要

基层文化发展不足带来诸多负面影响，直接导致部分村民缺少精神追求和幸福感，甚至导致价值观发生偏移。给乡村的发展，脱贫脱困带来一系列问题。

本系统可宣传爱国主义、集体主义等优良传统和时代精神，用科学思想和先进文化推进社会主义新农村建设，以丰富多彩的文化体育活动活跃农民精神文化生活；同时大力实施“文化惠民”工程，因此是宣传爱国主义、集体主义及文化娱乐的行之有效的平台。

### 文化扶贫、科技下乡的需要

本系统可实现精准化的信息推送和广播内容发布，按各村实际情况，分区或定点发布有关扶贫政策、宣传扶贫工作。

智能应急广播平台实现科教信息的快捷发布，广泛宣传春耕生产及秋冬种植、养殖技术、产业发展、脱贫致富等科学实用技术，提升人民群众科学技术水平、提高脱贫致富能力，为全面建成小康社会打下坚实基础。

### 综合治安、社会维稳的需要

可充分利用广播功能的强势宣传被动收听优势，围绕建设“平安城市、美丽乡村”目标，积极开展法制宣传，营造良好的社会综治环境。强化法制教育，增强群众防范意识和法制意识。大力开展破除迷信、反邪教，让健康文明占领思想文化阵地。

### 应急广播体系建设的需要

应急广播是当发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时，一种最迅速快捷的讯息传输通道。当前社会突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机偶有发生，应急广播能方便党和政府及时下达政令，释疑解惑，减少事故和危机带来的损失，更好的维护社会稳定。

因此搭建应急广播系统十分重要和必要，能够及时发布有关气象、防火、防洪、地质等灾害预警。

### 智慧城市、乡村振兴的需要

物质文明快速发展，人们的温饱问题早已解决，对精神文化也提出了更高要求，如何丰富人们的精神文化生活也就显得尤为重要。广播的开放性、快捷性，在新时期也被赋予新的使命，可以满足人们在生产生活中、在茶余饭后，随性听新闻、音乐、娱乐等节目的需要，可以调节心情，陶冶情操。因此在传播先进文化、普及科技知识、提高农民群众综合素质、促进农村商品经济发展，具有十分重要作用。

### 1.3建设项目的效果

1.3.1  完全符合国家应急广播公共服务等相关标准规范，能实现公共文化广场及居民区的应急广播全覆盖。

公共文化广场系统和应急广播大喇叭系统分区单独控制，平时文化广场智能系统可用于融媒体中心做村村响节目及群众性休闲娱乐，应急广播时启动全部系统设备。

1.3.2  解决文化广场群众广场舞音响和文化广场无线网络覆盖及免费上网时的广告页面插入，并对上网人数浏览量等远程统计推动国家文化大数据体系建设。

县区平台分区管理下的文化广场智能音箱全天候面向群众开放，随时可手机蓝牙连接智能音柱播放音乐跳广场舞，避免了现有拉杆音箱的专人管理、充电、使用率低、容易毁坏、无法管控等现象。该智能音柱随时受上级平台检测、管控、强插使用，这种通过分区控制、强插各智能音柱让群众被动收听的方式，可用于政策法规等应急宣传或商业广告。

文化广场配套的认证网管基站为智能音柱等提供有线网络的同时给广场提供无线网络覆盖，在使用免费无线网时认证的五页幻灯播放的广告页面在提供娱乐宣传的同时可做商业性广告。平台统一命名无线网络名称，可设置用户上网时限、次数及指定网址等，管理平台可对上网人数、次数、人均浏览量、手机版本、手机号码等数据远程统计分析及设备状态监测管控，紧急时可将应急预警图片插入使用无线网络的用户手机屏幕。

1.3.3  文化广场音响系统的分区控制播出可弥补县区融媒体中心电视台、电台收视收听率不高广告收入日减的现象。

1.3.4 文旅部门可以用文化广场免费无线上网时认证的五页幻灯播放的广告页面做政策法规文旅宣传。

1.3.5  其他区直属部门可以经过管理平台授权使用副平台横向切入使用广播系统 。

### 1.4.项目预算

根据项目建设内容和规模，以及国家有关部门关于项目建设投资估算的有关规定，本着“先进、科学、合理、节俭”的精神，在充分调查研究的基础上，综合考虑系统的需求、应用系统开发、设备购置、系统集成、工程施工费以及必要的不可预见费。

项目投资估算：---万元

资金来源：财政

## 1.5 基本情况

### 1.5.1地理情况

### （略）

### 1.5.2行政区域划分及覆盖人口村居

### （略）

1.6 广播建设网络现状

目前有线电视网络、宽带网络下发到乡镇、村，另有多个DTMB发射台无线数字电视补点。应急广播采用专网优先为原则。

采用DVB-C数字网、无线调频作为备份，宽带网络为主的应急广播传输通道，部分偏远无有线网络的采用DTMB及4G网络无线覆盖。

# 二、建设依据和标准规范

## 2.1项目建设依据

编制智能应急广播综合服务平台技术方案主要参照以下政策依据：

1、《中华人民共和国公共文化服务保障法》

2、《中华人民共和国乡村振兴促进法》

3、《中华人民共和国突发事件应对法》

4、《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》

5、 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》

6、中共中央、国务院《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》

7、中共中央办公厅，国务院办公厅《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》

8、 《国家基本公共服务指导标准（2021版）》

9、《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》

10、 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》

11、 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《数字乡村发展战略纲要》

12、 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》

13、 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》的通知，中办发（2022）27号

14、 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》的通知

15、《国务院关于印发全民健身计划（2021-2025年）的通知》

16、 国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》

17、《国务院关于印发推进农村农业现代化的通知》，国发[2021]25号

18、文化和旅游部、国家发展改革委、财政部联合印发《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》

19、《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》

20、《关于进一步发挥应急广播在管理中作用的意见》

21、《“十四五”公共文化服务体系建设规划》

22、《“十四五”文化产业发展规划》

- 《公共数字文化工程融合创新发展实施方案》

24、 二十一部门关于印发《“十四五”公共服务规划》的通知

25、十部门印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》

26、《“十四五”信息通信行业发展规划》

27、《农业农村部中央网络安全和信息化办公室关于印发〈数字农业农村发展规划（2019-2025）的通知〉》

28、《国家突发公共事件应急预案》

29、《全国应急广播体系建设总体规划》

30、《广播电视和网络视听“十四五”发展规划》

31、《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》

## 2.2建设标准规范

（1）《公共数字文化工程融合创新发展实施方案》

（2）《应急广播系统总体技术规范GYT383-2023》；

（3）《应急广播系统资源分类及编码规范GYT386-2023》；

（4）《应急广播消息格式规范GYT385-2023》；

（5）《应急广播平台接口规范GYT384-2023》；

（6）《模拟调频应急广播技术规范GYT390-2023》；

（7）《有线数字电视应急广播技术规范GYT393-2023》；

（8）《应急广播卫星传输技术规范GYT382-2023》

（9)《中波调幅广播应急广播技术规范GYT391-2023》

(10)《应急广播系统数字签名技术规范GYT389-2023》

(11)《应急广播系统密码应用技术规范GYT388-2023》

（12）《县级应急广播系统技术规范GYT387-2023》；

（13）《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法GYT394-2023》；

（14） 《县级融媒体中心省级技术平台规范要求GY/T321-2019》；

（15）《县级融媒体中心建设规范》；

（16）《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239-2008

（17）《信息安全技术信息系统安全等级保护安全设计要求》GB/T25070-2010

(18)《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》GB/T22240-2020

(19)《广播电视相关信息系统安全等级保护定级指南》GD/J037-2011

(20)《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》GD/J038-2011

(21)《广播电视网络安全等级保护定级指南》GY/T337-2020

(22)《应急广播平台工程建设技术标准》GY/T5093-2020

(23)《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

(24)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

(25)《广播电影电视工程建设项目管理规范》GYT5091-2015

(26)《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

# 三、技术方案

## 3.1基本原则

在国家和省市应急管理体系总体框架下，遵循“安全规范、快速高效、平战结合、先进实用、开放共享”的基本原则，利用现有的基础网络条件，开展应急广播体系建设。

### （1）安全规范

强化网络安全、信号传输覆盖安全，采取多种安全技术措施，确保应急广播技术系统运行安全，应急广播覆盖网络和信息内容可管可控、安全可靠。

### （2）快速高效

注重应急效率，综合利用实时发布、高效传送、定向接收等多种技术手段，确保预警接收、制作播发、传输覆盖、终端接收等环节信息传送的快速高效。

### （3）平战结合

按照平时服务、战时应急的要求，进行应急广播系统的规划建设与系统运行，实现应急广播体系的综合利用。

（4）开放共享

在上级没有广播任务时，文化广场智能音响对群众全天候免费开放，手机蓝牙连接用于广场舞音乐等；提供免费的无线网络，通过平台设定的广告页面认证后全天候使用。

## 3.2系统总体要求

按照相关要求及国家应急广播标准规范，建立省、市、县区三级应急广播平台，配套完善乡镇、村适配平台，与上级应急广播平台和本级政府突发事件预警信息发布系统连通，建立健全应急信息播发机制；充分利用现有有线、无线等传输覆盖网络和通信运营商的通信网络，建立互为备份的应急广播传输通道；依照经济高效，满足当前，适度超前的原则，部署应急广播终端；建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的应急广播体系。

应急广播系统主要依托广播电视网络视听传输覆盖网络，满足中央、省、市、区多级应急广播消息的发布需求，通过部署在不同区域的接收终端，在应对突发公共事件时播发应急广播信息或直接切播应急语音，县级应急广播系统总体要求主要包括以下方面：

（1）应急部门信息播发：能够接收本地应急部门发布的应急信息，根据发布要求制作成应急文字、音频和视频等在系统中进行播发，按照应急部门的覆盖要求面向指定的地区及时传送应急信息。

（2）响应上级应急广播系统指令：能够与省、市应急广播平台实现对接和联动，能够按照应急广播系统发出的控制指令，面向指定的地区播发应急广播信息，满足应急信息统一发布的要求。

（3）本地应急语音切播：在紧急情况下，本地行政负责人在经过系统授权认证后，可以通过电话讲话、短信语音合成或话筒喊话等方式直接向本辖区群众传送紧急通知语音。

（4）优先级控制：系统具备播发优先级的控制机制，应急广播的级别高于日常广播，在多级系统同时播发时，综合考虑行政层级和突发事件类型等级等因素，按照合理的播发排序策略实现日常广播和应急广播的有序播发。

（5）分区控制：具备分区分片的可寻址播发控制功能，按照统一的编码规范为接收终端配置地址码，能够按照日常广播和应急广播的区域覆盖要求，控制指定区域的接收终端开关机播发指定内容,并具备播发日志自动记录功能。

（6）信息可靠传输：系统传输网络能够满足日常节目、应急节目、切播语音和控制指令等信息数据的可靠稳定传输，传输网络的通道选择和技术选型应充分考虑利用本地广播电视传输覆盖网既有资源和发展规划。

（7）安全播发：系统具备完备的安全防护措施，通过控制操作权限，设置黑白名单，应用认证加密、数字签名等信息安全技术，提高系统的抗干扰、防盗播、防错播能力，有效屏蔽非法信号的插播和侵入，确保系统安全播发。同时，系统具备发布操作日志记录功能，可对历史发布操作进行追溯。

（8）可管可控：具备对全网设备运行状态、应急广播播发全流程及播发效果的监测监管，平台在没有广播任务时检测终端设备在线状态,在有广播任务时检测大喇叭广播的功率状态，支持主动上报和被动回传。

（9）系统容灾：系统设计考虑具备较高的防灾抗毁能力，确保系统平台、传输网络和接收终端在应对突发事件时能够稳定运行。建立备份传输通道，同时在上级传输网络中断或设备故障时不影响本级和下级日常广播和应急广播播发功能。系统应考虑多种信息传输通道互为备份，在通道完好时采用逐级转发方式进行信息发布，在常用通道受损中断时，应能通过备份通道实现应急信息的跨级接入至系统的末级平台或终端。终端具备响应本地及远程控制指令的能力，特殊地区终端还应具备抵御当地多种恶劣环境条件的能力，具备冗余电力供应能力。

（10）应急演练：系统具备应急演练功能，通过设置系统应急演练模式，发送应急演练指令，对全系统链路和各环节设备进行功能性、稳定性和可靠性测试，确保系统工作正常，发送效果完整准确。

（11）公共数字文化广场设备：满足各文化广场广场舞音响使用和免费无线网络覆盖，满足新型主流媒体发布需求。满足文件资料及图片的控制播发和强插，满足广播媒体节目及应急广播随时强插，满足支付上网创收需求，预留广场摄像头和显示屏接口。

## （12）支持纵向和横向对接：包括但不限于上级应急广播平台、突发预警信息平台、有线数字电视平台、广电网络高清互动平台、融媒体中心平台、雪亮工程平台等对接。

## （13）支持社会化终端的接入（企业/学校/公园公共广播、户外显示大屏、楼宇电视屏、小区 LED 屏）、支持原有大喇叭系统的纳管。

## （14）支持在国标协议基础上拓展，强化对设备的在线监测和升级、快速发布警报、终端回传监听等功能。

## 3.3系统总体设计

县区智能应急广播系统作为国家应急广播系统的重要组成部分，由县区级应急广播平台、县区直部门信息前置系统、文化广场智能音响系统、广场无线网覆盖系统、村居大喇叭系统以及安全体系等部分组成。

县区级应急广播平台实现与省、市应急广播平台的互联互通，接收本级预警信息发布部门和上级应急广播平台发布，快速处理并制成相应的应急广播节目，结合本级广播资源覆盖情况，生成资源调度和远程唤醒指令，通过县区级应急广播传输覆盖网络实现应急信息的及时、准确发布。系统传输覆盖网和应急广播终端的播发状态等信息回传至应急广播平台，用于对应急广播终端状态的监测和评估。县区级应急广播平台对传输覆盖适配设备、终端设备等应急广播资源进行统一管理、调度控制、运维管理。

为保证信号和节目的可靠传输，应急广播平台至应急广播传输覆盖网的前端/台站应采用不同类型的主备传输方式。考虑到本县区地理情况、网络覆盖情况以及信息传输的安全性、容灾性要求，县区应急广播平台到县区级前端、乡镇前端、行政村前端采用有线网络，终端设备采用有线、IP网络与调频RDS广播多模接收为主GPRS状态回传监测，部分有线网络布点没到达的区域，采用IP、RDS调频与4G相结合的多模接收终端。

图3-1  县区应急广播系统架构

### 3.3.1县区级应急广播平台

县区级应急广播平台由制作播发、调度控制和基础服务模块组成。制作播发主要包括信息接入、信息处理、信息制作和审核播发等部分；调度控制包括资源管理、 资源调度、生成发布和大喇叭管控等部分；基础服务包括效果评估、运维管理和安全服务等。上述模块可根据实际需要实现集中部署或独立部署。

图3-2  县区应急广播平台架构

（1）信息接入

具备县区级应急信息源的应急信息、上级应急广播平台的应急广播消息的接入、验证和播发状态反馈等功能。

（2）信息处理

信息处理功能要求如下：

a) 具备对接入的应急信息和应急广播消息依据标准数据协议规范进行信息解析和存储功能；

b) 具备通过系统界面、短信等进行信息提示和告警功能。

（3）信息制作

信息制作功能要求如下：

a) 具备与现有采编播平台（具备条件）对接功能；

b) 具备自动语音或人工读稿生成应急广播音频的功能；

c) 具备根据播发需求、播发策略生成应急广播消息的功能。

（4）审核播发

具备应急广播消息审核功能，对制作完成的应急广播节目进行审核。

（5）资源管理

资源管理功能要求如下：

a) 具备管理县区级应急广播系统资源的功能，主要包括有线数字电视、地面数字电视、调频广播、应急广播大喇叭智能音箱系统，县区/镇/村前端、 机动应急广播系统、 广播电视台频率频道播出系统、应急广播适配器和应急广播文化广场智能终端；

b) 具备资源信息同步功能和资源状态信息收集功能，可监管县区级应急广播资源的状态信息；

c) 具备资源类型及资源编码设置功能。

（6） 资源调度
    资源调度功能要求如下：

a) 具备调度预案管理功能；

b) 具备根据事件级别、 播发需求和资源状况，根据调度预案，生成资源调度方案和应急广播消息指令的功能；

c) 具备监控应急广播消息传输状态功能；

d) 具备调度方案管理，查看所有等待调度、正在播发的应急广播消息状态，以及历史播发的调度方案信息。

（7）生成播发

具备应急广播消息播发控制功能，通过光缆或微波等传输通道将应急广播消息发送到对应的广播电视台频率频道播出系统、应急广播传输覆盖网、大喇叭音箱系统区级前端的应急广播适配器，并接收应急广播适配器的接收处理反馈结果。

（8） 效果评估

效果评估功能要求如下：

a) 具备应急广播消息播发过程和播发结果监测功能，及时向县区级应急信息源及上级应急广播平台反馈播发结果；

b) 具备实际播发效果数据收集分析功能，可对应急广播消息的播发覆盖率、 播发时效等指标进行评估，形成终端在线率及大喇叭广播功率状态效果评估；

c) 具备对原始应急信息、应急广播消息等内容的检索与查询， 支持简单检索和各种查询条件相组合的复杂检索；

d) 具备数据通讯接口，向本级应急广播效果监测评估系统提供应急播发效果评估数据。

（9）安全服务
    采用数字签名和数字证书技术，构建系统的安全认证体系， 对接入的应急信息和应急广播消息进行安全校验，对播发的应急广播消息进行签名保护。

（10）运维管理

运维管理功能要求如下：

a) 县级应急广播平台播发记录综合管理功能；

b) 演练计划制定及管理功能， 并根据计划执行应急演练功能；

c) 系统运行参数的配置管理功能；

d) 系统操作人员、角色、权限的配置管理功能；

e) 系统操作日志的记录和查询功能；

f) 系统数据库的定期备份、故障恢复等功能；

g) 系统运行状态监控功能，对系统的关键进程、设备和网络运行状态进行实时监控，出现故障可及时报警。

（11）接收设备的管控

管控功能如下：

a) 日常广播，具备接收、传送中央、省、地市广播节目或县本地广播节目的功能， 具备日常广播节目源管理、 运行图编排和播发管理的功能；

b) 语音切播，具备对话筒、 电话等播发方式进行管理功能；

c) 播发控制，具备通过控制大喇叭、音箱系统前端设备，向所辖区域内终端进行广播的功能；

d) 设备管理，具备各级大喇叭、音箱前端关键设备和终端的型号、编码、安装地点、工作参数等运维信息的管理功能，根据需要可对设备和终端的编码、频率、音量、开关等配置参数进行远程修改；

e) 运行监控，具备各级大喇叭、音箱前端关键设备和终端运行状态、操作记录等回传信息的接收处理功能，支持终端设备主动上报和被动回传。

### 3.3.2传输覆盖网络

以现有广播电视传输覆盖网络为基础，以通信运营商的通信网络为补充，形成面向城区及乡镇、村的信号传输覆盖网络，实现乡镇、行政村全覆盖。系统必须具有两种以上的信号传输方式，在平台的统一调度下，达到通道备份和覆盖资源最优利用的目的。

县区应急广播系统选用有线数字电视、地面数字电视、有线IP网络（或4G）、调频广播、大喇叭系统、广场音响系统方式，通过在前端/台站部署应急广播适配器等必要设备，实现国家、省、市、县区应急广播消息播发。

县区级应急广播体系工程主要建设项目有：县区级应急广播平台系统建设、县区级应急广播平台与区融媒体中心对接建设、县区级应急广播平台周边设备建设（含指挥中心）、公共终端系统部署安装建设。县区级应急广播平台需采用省、市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）五级联网、四级联动可控的总体架构。

县区应急广播系统整体架构图

双向终端具有工作状态回传功能，可通过客户端查询终端在线情况，工作状态，信号质量及终端功放部分及大喇叭的功率状态等信息；

#### 3.3.2.1调频广播（应急备份大功率覆盖）

图3-3 调频广播播发

县区级应急广播平台将应急广播消息发送至广播发射台的应急广播适配器，应急广播适配器可采用如下两种方式进行应急广播播发：

a）应急广播适配器根据应急广播消息的要求，输出应急广播节目信号到音频切换器，同时发出指令控制音频切换器输出应急广播节目信号至调频发射机播出，正在收听该频率的收音机将收到应急广播节目；

b)应急广播适配器处理形成应急广播节目信号、指令，将指令发送至RDS编码控制器生成应急广播RDS数据包，然后封装成RDS数据帧并进行基带编码和副载波调制，由调频发射机与应急广播节目信号一起进行无线发射，对应的应急广播终端音箱等将被唤醒，播出应急广播节目。

应急广播适配器将应急广播消息接收处理情况反馈至县区级应急广播平台。

#### 3.3.2.2地面数字电视

图3-4  地面数字电视播发

县区级应急广播平台将应急广播消息发送到地面数字电视前端，部署在地面数字电视前端的应急广播适配器，接收解析应急广播消息，响应应急广播消息指令，生成地面数字电视应急广播索引表和应急广播内容表传送流并进行复用播发。

具备应急广播功能的地面数字电视终端实现自动唤醒和强制接收，并以滚动字幕或切换频道图像、伴音等方式播发应急信息。

应急广播适配器将应急广播消息接收处理情况反馈至县区级应急广播平台。

#### 3.3.2.3 有线光纤专网或数字电视

图3-5 有线数字电视播发

县（区）级应急广播平台将应急广播消息利用应急广播光纤专网传输或发送到县有线数字电视前端。

广电专网的核心层和汇聚层采用了双路由设计的双星型网络，汇聚设备至核心路由器采用不同物理光纤双路由接入，保障业务不中断。由核心路由器与应急广播平台网络对接，在各乡镇骨干网部署汇聚设备，下接OLT设备，经分光器和ONU设备接入应急广播接收终端。

有线数字网传输则通过部署在有线数字电视前端的应急广播适配器，接收解析应急广播消息，响应应急广播消息指令，生成有线数字电视应急广播索引表和应急广播内容表传送流并进行复用播发。具备应急广播功能的有线数字电视终端实现自动唤醒和强制接收，并以滚动字幕或切换频道图像、伴音等方式播发应急信息。 应急广播适配器将应急广播消息接收处理情况反馈至县应急广播平台。

#### 3.3.2.4 大喇叭和智能音箱（柱）系统

应急广播大喇叭和智能音箱（柱）是县区级应急广播系统的终端部分，由县区/乡/村三级前端、传输覆盖网和接收终端组成，受县区级应急广播平台控制和调度，负责将县区级应急广播平台发送的应急广播消息经各级前端转换、适配封装和调制后，通过调频RDS广播/有线数字电视/地面数字电视/有线IP等传输通道播发。县区/乡/村前端可通过话筒智能手机等方式接入本地播发。

调频广播发射台站、有线数字电视前端、地面数字电视前端的应急广播适配器，以及乡镇、村前端和接收终端，应具备回传功能，将设备的工作状态、故障状态、播发指令响应结果反馈至县级应急广播平台，回传网络采用

IP、4G等方式。系统结构如图3-6所示。

图3-6 系统结构

应急广播功能要求如下：

a) 具备平战结合功能：应急广播大喇叭系统既可以实现应急广播功能，也能够播发日常广播。

b) 具有本地播发需求接入功能：支持县（区）/乡/村级对所辖大喇叭终端的语音广播、分区广播和点对点广播。

c) 支持县（区）/乡/村级广播功能：由县（区）级应急广播平台统一配置，授权乡/村级用户广播权限后方可进行播出。

d) 可实现应急广播消息的全自动播发。

e) 具备用户鉴权认证机制，应急广播、日常广播信息通过认证、签名传输，具备防攻击、防重放、防篡改机制。

f) 具备全网设备运行状态监测功能，支持终端音量、开关等部分参数远程配置,支持在线主动上报和故障被动回传。

（1）广播系统区级前端，其结构如图3-7所示。

图3-7 广播系统区级前端

功能要求：

a) 节目传送：具备根据县（区）级应急广播平台要求，选择指定节目源进行传送的功能。

b) 消息接收：接收县（区）级应急广播平台的应急广播消息，并驱动相应设备进行播发。

c) 语音切播：具备将话筒输入的音频信号进行播发的功能。

d) 播发控制：具备根据县（区）级应急广播平台要求，将应急广播消息按照要求转换成对应通道（RDS、TS或IP）的节目和传输覆盖指令，并将其传送到目标区域，控制对应终端进行播出的功能。

e) 安全服务：具有对应急广播传输覆盖指令进行数字签名功能，保障指令传输安全。

f) 消息管理：具备本级前端应急广播消息播发的记录、复查功能。

性能要求：

前端响应时长、主备电源切换时长相关指标是在系统全自动情况下的要求。

表2 广播系统区级前端性能要求

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 前端响应时长 | ＜10秒钟 |
| 并行播发能力 | ≥2路 |
| 备用电源支持系统工作时长 | ≥2小时 |
| 主备电源切换时长 | ≤1秒钟 |

（2）广播系统乡镇前端，其结构如图3-8所示。

图3-8 广播系统乡镇前端

功能要求

- 音频播发。可接入乡镇广播站自办的广播节目（如有），遵循应急广播优先播发的原则。

- 消息接入。具备应急广播传输覆盖网的应急广播消息接入、验证、解析、转换等功能。

c)语音切播。具备人工切换到话筒等方式进行播发的功能。

d)播发控制。具备分级分区控制所辖区域内应急广播终端的广播功能。

e)数据回传。支持终端设备在线主动上报和故障被动回传，运行状态、播发记录通过网络按需回传到县应急广播平台的功能。

f)消息管理。具备本级前端应急广播消息播发的记录、复查功能。

g)安全服务。具有对应急广播指令进行数字签名功能，保障指令传输；应具备操作人员的鉴权认证功能，支持白名单、密码、分级分区信息等鉴权功能。

性能要求

前端响应时长指标是在系统全自动情况下的要求。

表3 大喇叭系统乡镇平台性能要求

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 平台响应时长 | ＜10秒钟 |
| 并行播发能力 | ≥2路 |
| 备用电源支持系统工作时长 | ≥2小时（无双路供电≥6小时） |
| 主备电源切换时长 | ≤1秒钟 |

（3）广播系统村前端，其结构如图3-9所示。

图3-9 广播系统村前端

功能要求

- 本地音频播发。本级如果有自选音频内容，遵循应急广播优先播发的原则。

- 消息接入。应急广播传输覆盖网的应急广播消息接入、验证、解析、转换等功能。

- 语音切播。具备人工切换到话筒等方式进行播发的功能；

- 播发控制。具备分区或端到端控制所辖区域内应急广播终端的广播功能。

- 信息回传。支持终端设备在线主动上报和故障被动回传，运行状态、播发记录通过网络按需回传到县（区）应急广播平台的功能。

- 安全服务。对指令进行数字签名功能，保障指令传输安全；具备操作人员的鉴权认证功能，支持白名单、密码、分级分区信息等鉴权功能。

- 播发监管。本级平台应急广播消息播发的记录、复查功能。

性能要求

表4 广播系统村级平台性能要求

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 前端响应时长 | ＜10秒钟 |
| 备用电源支持系统工作时长 | ≥2小时（无双路供电≥6小时） |
| 主备电源切换时长 | ≤1秒钟 |

#### 3.3.2.5其它方式播发

除以上播发方式以外，县区级应急广播平台还可以通过机动应急广播系统、电台/电视台等方式实现应急广播信息的播发。

### 3.3.3智能应急广播接收终端

部署各乡镇（街道）级和村（社区）级插播设备和大喇叭等终端设备。

每个智能终端分配独立的IP地址，并配置IP模块，支持IP化远程唤醒开机和远程控制音量等功能。应急广播大喇叭接收终端能接收DVB-C、FM+RDS、IP、DTMB四模应急广播信号，优先接收有线IP或DVB-C，其次无线FM+RDS或DTMB。智能终端应可根据优先级自动选择接收多频点中优先级高的无线FM+RDS信号。

具备远程唤醒、指令安全验签、快速播出、运行状态与播发信息的回传、优先级与区域码匹配等功能，应急广播平台能够对终端音量、电源开关、接收频点与资源编码等参数进行远程设置；支持终端设备在线主动上报和故障被动回传，具有功放输出电压过低；功放输出电流过低；锁定频率场强过低；无法获取监测信息；扬声器播放异常显示等故障检测功能。

所有终端满足多种方式升级以及升级断电后继续升级等严苛的升级要求，并满足后续升级对接以及增值业务要求。

#### 3.3.3.1、智能音柱（功能备选）

可选配接收并解析DVB-C、FM+RDS、IP、DTMB四模（备选）应急广播信号。支持宽电压范围以适应农村电网的波动，整机要求采用数字化功放，低功耗，支持上级平台强插，具备蓝牙连接功能，满足公共文化广场音响需要。

- 将数据回传划分为主动上报和被动回传两种形式，以主动上报检测在线状态，以被动回传检测广播时的功率状态，

2、大功率互联网蓝牙智能音柱，室外露天防水设计，具备手机蓝牙连接功能(选配），采用工业级蓝牙芯片，避免长期上电发生信号阻塞，传输距离远。

3、无需蓝牙密码即可链接，方便使用，在使用蓝牙功能离开时没有及时退出，音乐会自动切断，再次使用不会自动登陆。

4、手机蓝牙连接智能音箱播放音乐时，支持上级平台强插功能。

5、手机搜索智能音柱蓝牙名称显示：“文化惠民”字样。

6、手机点击蓝牙中文名称“文化惠民”会有“链接成功”提示音，

7、手机蓝牙连接断开时音箱会发出“等待链接”提示音。

8、集网络音频解码、智能控制、数字功放及音箱于一体；采用高速工业级芯片、嵌入式工控系统，保障设备的可靠性、安全性，启动时间≤1秒

9、配置高精度时钟芯片，精准定时，在网状态下自动同步服务器时间，确保广播任务的准确性、同步性；

10、传输数据加密，以防止他人窃取利用，使广播更安全；

11、具备自动远程唤醒上级强插功能；实现无广播任务状态下进入低功耗待机模式；具有功放输出电压过低；功放输出电流过低；锁定频率场强过低；无法获取监测信息；扬声器播放异常显示等故障检测功能。

12、设备在网状态、运行模式、广播状态自动上报，设备问题实时反馈；设备底部带有隐藏型复位键，按压数秒可自动恢复出厂设置。

13、OTA远程程序升级，免拆机，设备功能免拆机更新完善；

14、采用三单元高保真扬声器，二分频电声结构，高音清脆，低音浑厚；

15、采用高音号角和低音喇叭合理搭配，广场舞效果是普通拉杆音箱的1.5到2倍。

16、标准RJ45接口，跨网段跨路由，支持任意运营商Internet网络；

17、电路板采取多重防潮、防腐蚀、防盐雾处理，整机防水防尘；可增加多模接收模块。

18、航空铝材外壳，美观大方，持久耐用；

19、主要参数

电源：  AC220V

输出功率80W-100W

支持协议：  TCP，UDP，HTTP

音频格式：  MP3、WMA、WAV、ADPCM

音频采样率：    8K～48KHZ

网络传输速率：   100Mbps

音频模式：    16bit立体声

信噪比、频响：   ≧80dB、20Hz～18KHz

工作温度、湿度：-10℃～70℃，≦90%

接口：        1个RJ45

3.3.3.2  智能收扩机（配大喇叭 ）

1、支持DVB-C、FM+RDS、IP、DTMB、中波、卫星等应急广播接收模块备选，用于连接控制无源音柱、大喇叭等；支持宽电压范围以适应农村电网的波动，整机要求采用数字化功放，低功耗，符合国标（GYT394-2023）要求。

2、具有功放部分及大喇叭是否烧坏、中间是否断线、大喇叭功率状态检测自动上传功能，广播输出功率小于或等于一半时平台显示该终端异常；

3、将数据回传划分为主动上报和被动回传两种形式，以主动上报检测终端设备在线状态，以被动回传检测大喇叭广播时的功率状态；

4、具有功放输出电压过低；功放输出电流过低；锁定频率场强过低；无法获取监测信息；扬声器播放异常显示等故障检测功能；

5、集网络音频解码、数字功放、露天防雨设计于一体，内置D类功率放大器；配蓝牙语音模块接口；

6、内置大容量存储器，广播任务自动同步下载，终端离网状态下定时任务仍可持续运行；手机蓝牙连接功能选配。

7、配置高精度时钟芯片，精准定时，在网状态下自动同步服务器时间，确保广播任务的准确性、同步性；

8、采用高速工业级芯片、嵌入式工控系统，保障设备的可靠性、安全性，启动时间≤1秒；

9、自动远程唤醒，实现无广播任务状态下低功耗待机模式，OTA远程程序升级，设备功能免拆机更新完善；

10、高性能音频解码芯片，高采样率，还原网络音频的CD级音质；

11、标准RJ45接口，跨网段跨路由，支持任意运营商Internet网络；

12、电路板采取多重防潮、防腐蚀、防盐雾处理，整机防水防尘；

13、可选太阳能或蓄电池供电，多模接收（IP、DTMB、DVB、FM-RDS）；

主要参数：

电源：  AC220V

输出功率50W、100W

支持协议：      TCP，UDP，HTTP

音频格式：   MP3、WMA、WAV、ADPCM

音频采样率：    8K~48KHZ

网络传输速率：  100Mbps

音频模式：      16bit立体声

信噪比、频响：  ≧80dB、20Hz～18KHz

工作温度、湿度：-10℃~50℃，≦90%

接口：     1个RJ45、1个AC输入口

#### 3.3.3.3、多功能认证网管基站（选配）

专业防雨设计，壳体采用ASA工程塑料，适应各种恶劣环境，在低至零下30度高至65度的极端环境中能正常工作，

双频千兆路由器，WiFi认证，AC控制器等功能与一体。适用于农村文化广场做无线网络覆盖认证上网及提供所需有线网络服务。

- 支持云平台管理，平台统一命名无线网名称，支持上网时限、次数及指定网址。支持用户远程对上网人数、次数、时长、手机版本、手机号码等数据统计分析及设备状态监测管控功能。

- 提供广告页面认证、微信认证、手机短信认证、QQ认证、密码认证等多种认证上网登入方式，支持营销模式，满足付费上网需求。

- 具备异地登录管理设置，云端重启，云端设置，广告修改，应急预警图片强插等功能。

- 支持认证广告页面1-5页，播放间隔时间1-5秒，由管理平台统一调整，支持用户浏览量远端统计，具备AC功能。

- 内置天线设计，提供IP65级防尘、防水能力。一条外部网线入口，三条网线出口。

- 全千兆组网，双频接入，5G优先，支持自动射频调优，可根据附近设备的实时干扰和负载情况，自动调整发射功率和信道。

### 3.3.4安全体系

县区应急广播系统采用二级等保要求进行建设，具备防攻击、防重放、防篡改以及安全保护机制等功能。为保障区级应急广播系统中应急广播消息和传输覆盖指令传输的安全性，确保应急广播各级系统仅接收和处理合法的应急广播消息和指令，防止非法攻击干扰正常社会秩序，采用数字签名和数字证书技术保障应急广播信息、消息和指令的真实性、合法性、完整性。应急广播数字签名的密码算法采用GB/T32918、GB/T 32905—2016规定的SM2、SM3国密算法，每一级数据传输对数据进行签名，下级收到数据后对数据进行验证签名，确认数据的合法性，对合法的数据才进行转发播出。

平台具备符合国产密码要求的信息保护系统，实现县区、镇街、村间各级信息安全传输。急广播消息、控制指令的安全，以及基于数字证书体系的各应急广播节点的信任关系的建立，实现整个应急广播系统的“自主、安全、可控”。

支持 B/S 架构，支持 HTTPS 传输，对数据传输进行加密处理，保证操作数据的安全性。

配置防火墙保证县级应急广播系统的网络和数据免遭来自外部网络的非法访问（未授权或未验证的访问）或恶意攻击，通过加密机（加密器）为区级应急广播平台接收和发送的应急广播消息及其他平台联动数据提供签名与验证服务。

县区级应急广播安全体系-数字签名部分包括县级应急广播平台安全服务系统、调频广播/有线数字电视/地面数字电视的前端/台站消息签名/验签模块、大喇叭系统县前端消息签名/验签模块、大喇叭系统乡/村前端指令签名/验签模块、调频广播/有线数字电视/地面数字电视终端和大喇叭系统终端中的验签模块等。县区级应急广播安全体系框架如下图所示。

图3-10 应急广播安全体系框架示意图

（1）县区级应急广播平台安全服务系统

县区级应急广播平台部署安全服务系统，实现安全代理、签名验签等功能。

安全代理负责系统内所有签名验签模块的数字证书管理和更新等。

签名验签负责对县区应急广播平台接收到的应急广播消息进行签名验证，以及对发送的应急广播消息进行签名。

（2）前端台站及广播系统区级前端消息签名/验签模块

前端台站及广播系统区级前端消息签名/验签模块具备证书更新和存储功能，负责验证接收到的应急广播消息的签名，确保接收到的消息的合法性；对发送的应急广播消息进行签名，保护应急广播消息的合法性。

（3）广播系统乡镇前端和村前端消息签名/验签模块

广播系统乡前端和村前端部署消息签名/验签模块，具备证书更新和存储功能，负责验证广播系统区前端发送的应急广播消息的合法性，以及为本级前端发送的应急广播消息进行签名，保障本级前端发送的应急广播指令的合法性。

（4）终端指令验签模块

调频广播/有线数字电视/地面数字电视的应急广播终端和广播终端中部署消息验签模块，具备证书更新和存储功能，负责对接收到的应急广播消息的合法性进行验证，确保只执行合法的应急广播消息。

# 四、实施方案

4.1 建设内容县区级应急广播内容主要包含以下几个部分：

（1）1个县区级智能应急广播管理平台及周边设备

（2）XX个乡镇街道办应急广播系统前端。

（3）XXX套村级应急广播大喇叭及播出平台。

（4）XXX套公共数字文化广场智能终端设备。

## 4.2 建设清单明细表

### 4.2.1、县区级播控平台设备配置预算

| 序号 | 名称 | 主要功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播国标管理平台 | 基础播控软件 | 操作系统、各种子系统和数据库等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 制作播发功能模块 | 信息接入、信息处理、信息制作、审核播发 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 调度控制功能模块 | 资源管理、资源调度、生成播发 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 效果监测评估系统 | 效果评估、回传监测、运维管理 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 视频融合指挥功能模块 | 回传存储实时视频、广播终端联动指挥 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 上级应急广播系统接口 | 省市平台对接 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 融媒体系统接口 | 本地融媒体对接 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 应急广播管控系统 | 应急广播适配器各信息分区播发 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 应急广播手机APP平台软件 | 应急广播系统设备进行综合管理及控制的手机APP |  |  |  |  |  |
| 10 | 认证网管基站平台 | 认证网管基站管控 | 状态显示，数据统计，广告页面上传 | 套 | 1 |  |  | 选配 |
| 11 | 应急广播平台硬件 | 服务器 | 机架式服务器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 |  | 工作站 | 品牌PC，含显示器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 |  | 安全服务专用设备 | 安全数字证书管理专用设备 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 县区平台周边设备 | 云数字音频编码器 | 对模拟音频进行编码，输出数字音频流 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 多路语音合成器（文转语） | 4路以上语音合成、文字转换音频 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 电话短信网关 | 8路以上通道并发 | 台 | 1 |  |  | 选配 |
| 17 |  | GPS/北斗双模时钟服务器 | 卫星校时信号接收与全网络IP化授时广播 | 台 | 1 |  |  | 选配 |
| 18 |  | 县平台应急广播适配器 | 输出音频信号及 RDS、TS、IP 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 应急广播综合调度播控台 | 指挥调度操作、控制、管理的核心设备，具备基于语音、视频、地图等模式的全方位多媒体服务调度能力 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 加密器 | USB加密 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 监听音箱 | 用于选择监听各区域终端实际播出内容，四模接收 | 台 | 2 |  |  |  |
| 22 |  | 播音话筒 | 电容式有线播音话筒 | 只 | 2 |  |  |  |
| 23 |  | 全千兆交换机 | 24GE电口+4GE光口 | 台 | 2 |  |  |  |
| 24 |  | IP复用器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 |  | 指挥调度大屏 | 含9*9视频矩阵，含安装支架和设备安装调试3*3，55英寸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 |  | UPS不间断电源 | 10KW 8小时，含电池，电池柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 |  | 机柜 | 19″标准机柜600*1000*2200mm | 座 | 1 |  |  |  |
| 28 |  | 县指挥中心控制桌 | 桌面宽度900mm，台面长度不少于3500mm，柜体台面高度750mm。六联六桌椅。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 播控电脑 | 用于管理平台软件安装使用， | 台 | 3 |  |  |  |
| 30 |  | 防火墙 | WEB应用防火墙（WAF） | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 系统集成 | 安装调试及辅材 | 项 | 1 |  |  | 夸公网要固定IP费用 |
| 32 | 合计（元） |  |

### 4.2.2、安全防护设备(二级等保可用原机房设备)

| 序号 | 名称 | 功能描述和性能指标 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 设备名称及规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WEB应用防火墙（WAF） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 日志审计 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 安全网关 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 运维审计系统（堡垒机） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 主机安全运维管理系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 网闸 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 数据库审计 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 漏洞扫描 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |

### 4.2.3、传输覆盖网适配接入设备（选配）

| 序号 | 名称 | 功能描述和性能指标 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 设备名称及规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播传输适配器 | 实现调频广播的RDS应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播RDS基带编码、应急广播RDS数据生成、RDS发送，以及应急广播音频输出功能 | 台 | 1 |  |  | 按需 |
| 2 | 地面数字电视应急广播适配器 GX-165 | 包含配套设备 | 台 | 1 |  |  | 按需 |
| 3 | 有线数字电视应急广播适配器 GX-165 | 包含配套设备 | 台 | 1 |  |  | 按需 |
| 4 | 系统集成 | 安装调试及辅材 | 项 | 3 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |

### 4.2.4、乡镇播控平台设备配置

| 序号 | 名称 | 功能描述和性能指标 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播分控系统 | 应急广播分控平台采用BS技术架构，以TCP/IP通讯协议连接县级应急广播系统，支持web浏览器方式登录进行应急信息发布 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 应急广播播控电脑 | 电脑广播播出平台，用于各终端状态地图显示回传和控制，上级音频接收和语音播出，文本语音转换等。技术指标：i5 9代CPU,1T硬盘，8G内存，19.5寸显示屏。 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 播出控制器 | 含鹅颈式播音话筒1只 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 机动应急广播平台 | 直播，输入、复制文字转各种语音、自动重复、音量调节、一键报警等 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 千兆交换机 | 8口快速以太网千兆交换机 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 监听音箱 | 用于选择监听各区域终端实际播出内容，四模接收 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 播控桌 | 放置机器设备 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装费10% | 含安装调试及辅材 | 项 |  |  |  |  |
| 10 | 合计（元） |  |

### 4.2.5、村居播出大喇叭配置

| 序号 | 名称 | 功能描述和性能指标 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能收扩机 | 功率100瓦，IP、FM、DTMB、DVB四模选配，终端及广播功率状态自动上传，蓝牙接口备选，防雨。 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 安全模块 sf120 | 符合国密要求 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 高音喇叭 | 全铝外壳，25W | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 播出控制器 | 含鹅颈式播音话筒1只 | 台 |  |  |  | 备选 |
| 5 | 机动应急广播平台 | 直播，输入、复制文字转各种语音、自动重复、音量调节、一键报警等 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 横档 | 国标，含紧固件 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试及辅材 |  | 项 |  |  |  |  |
| 9 | 合计（元） |  |

### 4.2.6、村居公共数字文化广场智能终端设备

| 序号 | 名称 | 功能描述和性能指标 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓝牙智能音柱 | IP等模式备选，蓝牙功能，支持平台强插，功率80-100瓦 | 台 |  |  |  | 选配 |
| 2 | 认证网管基站 | 无线上网页面认证，一进三出网线插孔 | 台 |  |  |  | 选配 |
| 3 | 配线箱及电源插排 | 不锈钢标准配线箱，放置各种插座 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢抱箍 | 直径400MM不锈钢抱箍 | 根 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装及耗材 | 防水电源线，超六类千兆网线，工程级水晶头、防雨胶带、膨胀螺丝等。 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

## 4.3  智能应急广播综合性平台建设总费用

(1).县区级应急播控平台及周边设备：万元。

(2). XX个乡镇播控平台：万元。

(3). XXX个村居村居大喇叭及播出设备：万元,

(4). XXX个村居公共数字文化广场智能终端设备（选配）：万元

总费用合计：   万元

备注：本方案中增值的功能或配置，可根据本地需求自行选配。